Анализиране на участъците с концентрация на пътнотранспортните произшествия по път E85 Русе - Бяла

Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов, Павел Стоянов,

Асен Асенов

Areas with a concentration of accidents on the road E85 from Ruse to Byala: In this paper are presented the results of research work concerned on road accident concentration on road between the towns Ruse and Byala in Bulgaria.

Key words: road accident, road statistics, accident schemes.

# ВЪВЕДЕНИЕ

Проблемите свързани с безопасността на движение са били винаги актуални в България. В резултат на настъпилите пътно-транспортни произшествия (ПТП) са значителния брой пострадали и значителните материални щети [1].

В България съществуват пътища от основната пътна мрежа с висока концентрация на ПТП. Такъв е главен път E85 (от гр. Русе до гр. Бяла), по който през последните години са станали значителен брой произшествия - 152 [2].

Цел на настоящата работа е да се анализират данните за ПТП на главен път E85 (от гр. Русе до гр. Бяла) за периода 2006-2010г. и да се установят участъците с концентрация на ПТП (УКПТП) по изследвания път, с което да се дадат препоръки за подобряване на безопасността на движение.

# ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обект на изследване са пътно-транспортните произшествия по главен път Е85 (от гр. Русе до гр. Бяла) за периода 2006-2010г.

Пътят е част от паневропейския транспортен коридор № 9, което е предпоставка за висока дневна интензивност достигаща нива над 2000 автомобила за ден, от който не малка част са тежкотоварни автомобили. Изследваният участък от пътя е с дължина 59 км, като началото му е при кръстовището между бул. България и бул. Христо Ботев в гр.Русе, а краят е при кръстовището на пътя с главен път I-3 (от гр. Бяла до гр.Плевен). Характерни за пътя са високите надлъжни наклони на изкачване и спускане, които достигат до 3,2 %, както и участъци с опасни последователни завой.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Данните за ПТП се водят на отчет и са получени от Областна дирекция на МВР – Русе и се отнасят до: мястото на ПТП, тежест на ПТП, вид на ПТП, характеристики на пътя и условията на движение.

Трябва да отбележим, че на отчет се водят само тежките ПТП, в резултат на които са убити или ранени хора, както и тези със значителни материални щети. Леките ПТП и опасните ситуации, които са завършили без материални щети не се отчитат от МВР, което е недостатък за дооценяване на ПТП. Именно това е причина в настоящия анализ на участъците с концентрация на ПТП да се включат и леките ПТП.

Най-голяма концентрация на ПТП за разглеждания период са станали по участъка 10 - 15 км – 22 произшествия, от които 9 са станали по схема № 46 – „Превозното средство излиза в дясно извън пътя и се блъска в неподвижно препятствие”. Последван е от участък 5-10 км, с 15 произшествия, от които 6 са станали по схема № 63 – „Превозното средство преминава в лявата страна на пътното платно ( в лентата за насрещно движение ) и се блъска в друго превозно средство”. На трето място е участъка 25-30 км също с 15 ПТП, от които 4 ПТП са станали по схема № 47 – „Превозно средство излиза в ляво извън пътното платно и се блъска в неподвижно препятствие”. На следващо място е участък 20-25 км с 13 ПТП като 4 от тях са станали по схема № 65 и № 66, които са свързани с неправилно извършване на маневрата изпреварване също с 13 ПТП е участък 30-35 км, от които 5 са станали по схеми № 66, № 61 и № 63 свързани също с неправилно извършване на маневрата изпреварване. Не малко опасен участък е и 50-55км с 12 ПТП, в който е и „Кръгово кръстовище – Бяла”.

Данните за вида на схемата, по която е станало ПТП през пет километра са дадени в табл.1.

Таблица 1.

| Участък Км | № на схема за периода 2006-2009 | Брой ПТП за 2006-2009 | Брой ПТП за 2010 | Брой ПТП за 2006-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 65, 20, 47, 20, 65, 76, 56, 76, 46, 47, 46 | 11 | 0 | 11 |
| 5-10 | 63, 47, 18, 76, 63, 63, 76, 76 | 8 | 7 | 15 |
| 10-15 | 46, 47, 46, 63, 46, 63, 46, 65, 46, 76, 46, 46, 46, 76, 76, 63, 69, 46 | 18 | 4 | 22 |
| 15-20 | 46, 51, 47, 63, 46, 58, 47 | 7 | 0 | 7 |
| 20-25 | 54, 65, 46, 66, 39, 65, 47, 47, 49, 65 | 10 | 3 | 13 |
| 25-30 | 20, 47, 47, 65, 47, 47, 46, 49, 27, 50, 46, 65, 66, 76 | 14 | 1 | 15 |
| 30-35 | 46, 47, 66, 61, 76, 22, 47, 61, 63, 51, 63, 21 | 12 | 1 | 13 |
| 35-40 | 46, 63, 21, 76, 63, 46, 65, 8, 63 | 9 | 2 | 11 |
| 40-45 | 46, 76, 47, 46, 63, 46, 46 | 7 | 2 | 9 |
| 45-50 | 49, 76, 76, 63, 47 | 5 | 3 | 8 |
| 50-55 | 65, 76, 47, 53, 46, 49, 47, 46, 47 | 9 | 3 | 12 |
| 55-60 | 52, 76, 49, 47 | 4 | 4 | 8 |
| 60-65 | 65, 46, 47, 47,46, 47, 63, 47 | 8 | 0 | 8 |
|  | Общо | 122 | 30 | 152 |

Вижда се, че за изследвания път най-много ПТП - 27 са станали по схема № 46 – „Превозното средство излиза в дясно извън пътя и се блъска в неподвижно препятствие”, последвана от схема № 47 с 24 ПТП – „Превозно средство излиза в ляво извън пътното платно и се блъска в неподвижно препятствие”. На следващи места са схеми: № 65 и № 63 с общо 24 ПТП, които се отнасят до ПТП свързани с неправилно извършване на маневри като изпреварване и заобикаляне.

Показаните в табл. 1 данни са за участъци през 5 км, което е много голям интервал. За да бъдат определени по-точно участъците с концентрация на ПТП (УКПТП) сме използвали количествени критерии за определяне на УКПТП, които се използват от МВР [3]. Те гласят, че за да бъде определен част от пътя като УКПТП трябва за срок Т = 1 година при средно дневна интензивност на движение Nдв. > 2000 МПС/денонощие необходимия брой на ПТП да бъдат съобразени с посочените в табл. 2 критерии.

Таблица 2.

Количествени критерии за определяне на УКПТП при Т=1година и Nдв.>2000 МПС/ден

| Средно-дневна интензивност на движението за година (МПС/денонощие) | Необходим брой ПТП в пътен участък с дължина: |
| --- | --- |
|  | 300 м. | 600 м. | 800 м. | 1000 м. |
| от 2000 до 4000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| от 4000 до 6000 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| от 6000 до 8000 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Над 8000 | 6 | 8 | 11 | 13 |

В табл. 3 са представени участъците, които отговарят на критериите посочени в табл. 2. Дадени са осем участъка, подредени според километричното им положение. В таблицата са включени: данни за началото на УКПТП, края на УКПТП, брой ПТП, годината за която участъка е определен за УКПТП и броя на пострадалите (убити и ранени).

Таблица 3.

Определните УКПТП по изследвания път за периода 2006-2010

| № | Начало на УКПТП, км. | Край на УКПТП, км. | Години | Брой на ПТП | Брой пострадали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+500 | 2+000 | 2009 | 6 | 6 |
| 2 | 7+800 | 8+000 | 2010 | 5 | 4 |
| 3 | 8+000 | 8+500 | 2009 | 8 | 1 |
| 4 | 9+000 | 9+500 | 2009 2010 | 7 5 | 0 4 |
| 5 | 11+700 | 12+500 | 2009 2006 | 10 4 | 4 0 |
| 6 | 29+200 | 29+600 | 2007 | 4 | 4 |
| 7 | 33+800 | 34+500 | 2009 | 9 | 1 |
| 8 | 51+800 | 52+000 | 2010 | 8 | 3 |

На фиг. 1 - 8 са показани схемите на УКПТП, определени в табл. 3, положението на УКПТП в км., както и начините, по които са станали произшествията. С плътни стрелки са показани посоката и направлението на транспортните средства преди удара, а с цифра е обозначено номера на ПТП, с точка удар в неподвижно препятствие.

Фиг. 1. УКПТП №1                                                        Фиг. 2. УКПТП №2

Характерно за УКПТП №1 (фиг.1), е че повечето ПТП са от тип  – „Превозно средство удря движещо се отпред превозно средство”, докато при УКПТП №2 (фиг.2) и №3 (фиг.3) характерни са ПТП тип „Удар в превозно средство движещо се в лентата за насрещно движение”. Причина, за които най-вероятно е загубата на напречна устойчивост на движещите се посока гр.Бяла превозни средства и навлизането им в лентата за насрещно движение.

Фиг. 3. УКПТП №3                                                        Фиг. 4. УКПТП №4

Непосредствено след УКПТП №3 (фиг.3) е УКПТП №4 (фиг.4), при който са характерни ПТП тип „Удар на превозното средство в обекти в дясно извън пътя”.

Фиг. 5. УКПТП №5                                                       Фиг. 6. УКПТП №6

При УКПТП №5 (фиг.5) характерни са ПТП тип „Удар на превозното средство в обекти в дясно извън пътя” и „Удар в превозно средство движещо се в лентата за насрещно движение”. УКПТП №6 (фиг.6) представлява участък от пътя около кръстовището за с.Екзарх Йосиф. То се намира на права с дължина 3км, което е предпоставка за превишаване на скоростта на движение, както и несъобразяване с излизащите от кръстовището автомобили.

Фиг. 7. УКПТП №5                                                     Фиг. 8. УКПТП №6

Причина за настъпилите коси удари между превозни средства на УКПТП №7 (фиг.7) е несъобразяване на водачите с временната организация на движението въведена през 2009 г. Също промяна на организацията на движение с въвеждане на „кръстовище с кръгово движение” през 2010 е причина и за увеличения брой на ПТП на УКПТП №8 (фиг.8) (Кръгово кръстовище гр. Бяла).

Несъмнено в последните два случая на УКПТП (фиг. 7 и фиг. 8) от въвеждането на временна организация на автомобилното движение води до условия на движение, с което водачите не са свикнали, нарушено е очакването на водача.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изследвания път Е85 Русе-Бяла най-много ПТП - 27 са станали по схема № 46 – „Превозното средство излиза в дясно извън пътя и се блъска в неподвижно препятствие”, последвана от схема № 47 с 24 ПТП – „Превозно средство излиза в ляво извън пътното платно и се блъска в неподвижно препятствие”. На следващи места са схеми: № 65 и № 63 с общо 24 ПТП, които се отнасят до ПТП свързани с неправилно извършване на маневри като изпреварване и заобикаляне.

Характерно за УКПТП №1, е че повечето ПТП са от тип  – „Превозно средство удря движещо се отпред превозно средство”, докато при УКПТП №2 и №3 характерни са ПТП тип „Удар в превозно средство движещо се в лентата за насрещно движение”.

За УКПТП №4 са характерни ПТП тип „Удар на превозното средство в обекти в дясно извън пътя”.

При УКПТП №5 характерни са ПТП тип „Удар на превозното средство в обекти в дясно извън пътя” и „Удар в превозно средство движещо се в лентата за насрещно движение”

УКПТП №6 се намира на права с дължина 3км, което е предпоставка за превишаване на скоростта на движение, както и несъобразяване с излизащите от кръстовището автомобили.

Причина за настъпилите коси удари между превозни средства на УКПТП №7 е несъобразяване на водачите с временната организация на движението въведена през 2009 г. Също промяна на организацията на движение с въвеждане на „кръстовище с кръгово движение” през 2010 е причина и за увеличения брой на ПТП на УКПТП №8 (Кръгово кръстовище гр. Бяла).

# Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Изследванията са проведени по договор ДО 02-47/10.12.2008г., финансиран от Министерството на образованието, младежта и науката.

# ЛИТЕРАТУРА

[1] D.A. Lyubenov, M.M. Marinov, S.A. Kostadinov, Zg.R. Gelkov, Road safety estimation in Bulgaria from 1990 to 2010, Scientific journal of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University №12 (166) 2011, pp. 119-124.

[2] Справка за тежките ПТП за периода 2006-2009г. водени на централен отчет по АИС ”Отчет и анализ на ПТП” към МВР

[3] Д. Радомлиев, А. Кесяков, М. Тодоров, В. Иванова, Регистрация, отчет и анализ на пътно-транспортните произшествия

##### За контакти:

инж. Свилен Костадинов, Катедра “Транспорт”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082-888 609, е-mail: skostadinov@uni-ruse.bg

доц. д-р Митко Маринов Катедра “Транспорт”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082-888 609, е-mail: mdmarinov@uni-ruse.bg

гл. ас. д-р Даниел Любенов Катедра “Транспорт”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082-888 605, е-mail: dliubenov@uni-ruse.bg

##### Рецензент:

Инж. Живко Русинов Гелков