РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЧНИТЕ ЗАГУБИ НА ПРАЗЕН ХОД В ТРАКТОРНА ТРАНСМИСИЯ

Веселин Петров

Regression analysis of the mechanical idle running losses in tractor transmission: Experimental investigation of the mechanical losses in tractor transmission is implemented. The influence of   rotation frequency, of numbers of switched on gear and of engine oil level in the transmission gear on the idle running losses in determined. Regression analysis is made. Adequate regression models for cases of the switched on and of the switched off shafts for power leading off are received.

Key words: regression analysis, tractor transmission, idle running losses

# ВЪВЕДЕНИЕ

# Връзката между управляемите фактори и величините, с които се описват реакциите (параметри или отклици) на обекта, породени от външните въздействия,  се описва и анализира математически с помощта на методите на регресионния анализ [1,2]  .

Построяването на регресионните модели включва следните основни етапи:

- избор на общия вид на регресионния модел и определяне на неговата пригодност (адекватност);

- определяне на коефициентите на регресия и тяхната значимост, с което окончателно да се уточнява вида на модела;

- извършване на анализ на остатъците, с което се проверява спазването на предпоставките на регресионния анализ.

В съвкупност тези етапи образуват същността на регресионния анализ – в случая многофакторен регресионен анализ.

# Редица научни колективи са работили по въпроса за изследване на загубите в механични трансмисии. Анализът на тези работи показва, че в основата си почти всички изследват загубите в трансмисията като цяло. Не са достатъчно изучени проблемите за влиянието на номера на включената предавка и на честотата на въртене върху загубите, независещи от натоварването (загуби на празен ход). Възниква необходимостта от провеждането на експериментални изследвания. Такива са проведени по отразената в [3,4] методика.

# ИЗЛОЖЕНИЕ

Обект на изследване е тракторна трансмисия за колесен земеделски трактор [3]. Тя се състои от два клона, единият от които задвижва колелата, а вторият предава движението към задния и страничен вал за отвеждане на мощност (ВОМ). С помощта на опитна уредба са извършени експериментални изследвания на загубите на празен ход чрез отчитане на съпротивителния момент МС. На нея е възможно възпроизвеждане на всички режими на работа без натоварване. Извършен е многофакторен експеримент. Опитите са правени при различни варианти на състоянието на отделните агрегати и на условията на работа, които да разкрият количественото влияние на:

- честотата на въртене на двигателя;

- ниво на маслото в предавателната кутия;

- номера на включената предавка;

- включен и изключен заден и страничен ВОМ.

При изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия са избрани следните входни независими променливи (управляеми фактори): х1 – честота на въртене на електродвигателя, min-1; х2 – ниво на маслото в предавателната кутия, mm; х3 – номер на включената предавка. Стойностите на нивата на вариране на входните фактори са: за х1 – 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1400 min-1, за х2 – 35, 50, 65 mm и за х3 – изключена (означена с “0”) предавка и при включени първа, трета, пета и седма предавки.

Механичните загуби се оценяват чрез съпротивителния момент Мс на трансмисията.

Получени са значителен по обем данни. На фиг. 1 са представени графичните зависимости за загубите на празен ход в изследваната тракторна трансмисия.

Фиг. 1. Експериментални зависимости на  съпротивителния момент Mc  в тракторна трансмисия от честотата на въртене на двигателя, нивото на маслото, номера на включената предавка и състоянието но ВОМ

При този тип многофакторен експеримент полиномиалният модел от втора степен има вида

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3  + b11x12 + b22x22 + b33x32,

където bi са коефициентите на регресия, а изходния параметър на модела е Y = Мс.

Резултатите от регресионния експеримент са получени чрез използване на  софтуерния продукт за статистическа обработка “STATISTIKA”.

В Таблица 1 и Таблица 2 са показани следните величини: R2 = R? е коефициент на определеност, R – коефициент на корелация,  В – коефициенти на регресия, F – критерий на Фишер, р – равнище на значимост за критерия на Фишер, t – критерий на Стюдънт, p-level – равнище на значимост за критерия на Стюдънт.

Таблица 1. Коефициенти на регресия,           Таблица 2. Коефициенти на регресия,

коефициент на определеност                           коефициент на определеност

и критерий на Фишер за параметъра Y       и критерий на Фишер за параметъра Y

при изключени ВОМ                                              при включени ВОМ

Коефициентите на определеност са R2 = 0,933 при изключени ВОМ и R2 = 0,925 при включени ВОМ, от което следва, че 93 % от изменението на Y = Мс се дължи на управляемите фактори и 7 % - на неуправляемите, което е незначително. В Таблица 1 и Таблица 2 са показани само значимите коефициенти В, за които p-level < α (α = 0,05 е равнище на значимост). След изключване на членовете с незначими коефициенти уравнението на регресия за Мс има вида:

- при изключени ВОМ

Мc = 2,8179 – 2,64268x3 + 0,00007x1x2 + 0,00077x1x3 +

+ 0,02817x2x3  – 0,000002x12 – 0,00067x22 + 0,25888x32,

- при включени ВОМ

Мc = 3,30546 – 3,1279x3 + 0,00097x1x3 + + 0,0295x2x3  + 0,0000008x12 + 0,31393x32.

Критериите на Фишер F(7,97) = 195,77 и F(5,99) = 244,48 и съответната им вероятност р < 0,0000 е < 0,05 показват, че моделите са адекватни.

Интерес представлява определяне на влиянието на отделните фактори върху изходния параметър Мс. Това се извършва чрез последователно изключване на факторите един по един и отразяването на това върху коефициента на определеност R2. При изключване на най-силния фактор, R2 получава най-малка стойност. При сравняване на стойностите се оказа, че най-силно влияние върху Мс оказва параметъра х3, тъй като при неговото изключване R2 има най-малка стойност (R2 = 0,185036 при изключени ВОМ и R2 = 0,234293 при включени ВОМ). Най-слабо влияние върху Мс оказва х2, тъй като при неговото изключване коефициентът R2 има най-голяма стойност (съответно R2 = 0,822545 и R2 = 0,833861). При изключване на фактора х1 получаваме R2 = 0,771614 и R2 = 0,73598246.

Използвайки получените резултати за факторите с най-силно влияние х1 и х3 са построени повърхнината на отклика Y=f(х1, х3) (фиг. 2 и фиг. 4) и линиите на еднакъв отклик (фиг. 3 и фиг. 5).

Фиг. 2. Повърхнина на отклика Y=f(х1, х3)    Фиг. 3. Линии на еднакъв отклик Y=f(х1, х3)

при изключени ВОМ                                         при изключени ВОМ

Фиг. 4. Повърхнина на отклика Y=f(х1, х3)    Фиг. 5. Линии на еднакъв отклик Y=f(х1, х3)

при включени ВОМ                                         при включени ВОМ

Смята се, че коректно проведеният регресионен анализ трябва да завършва с анализ на остатъците. С помощта на пакета STATISTICA  са получени нормалните вероятностни графики за моделите от втора степен на параметъра  Мс, включващи и трите фактора – фиг. 6 и фиг. 7. Доколкото точките се разполагат по права линия, дотолкова остатъците имат нормално разпределение и можем да считаме, че предпоставките на регресионния анализ са изпълнени. На фиг. 6 и фиг. 7  въпросните точки се разполагат близо до права линия, т.е. можем да приемем , че остатъците имат нормално разпределение.

Фиг. 6. Нормална вероятностна графика на остатъците за модела на Мс

при изключени ВОМ

Фиг. 7. Нормална вероятностна графика на остатъците за модела на Мс

при включени ВОМ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на проведения анализ могат да се направят следните изводи:

1. Получени са адекватни регресионни модели за  Мс за случаите на изключени и включени валове за отвеждане на мощност.

2. По степен на влияние изследваните фактори се подреждат в следната последователност: номер на предавката, честота на въртене и ниво на маслото.

3. Остатъците имат нормално разпределение и предпоставките на регресионния анализ са изпълнени.

# ЛИТЕРАТУРА

[1] Митков А. Теория на експеримента. Университетски издателски център при Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2010.

[2]. Митков А., Д. Минков. Статистически методи за изследване и оптимизиране на селскостопанската техника. София, Земиздат,1989.

[3]. Петров В., Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие"- Варна, т.16, 2009, 132-141.

[4]. Петров В., Р. Иванов, Н. Станчева,  Д. Станчев. Относно влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху загубите в тракторни механични трансмисии. Сборник научни трудове на Международна конференция по Общо машиностроително конструиране, Русе, 2009, 181-185.

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

##### За контакти:

гл. ас. Веселин Петров, катедра „Техническа механика”, Русенски университет „А. Кънчев”, тел.: 082/888 622, e-mail: vepetrov@uni-ruse.bg