Транспорта в град Русе - проблеми и решения

Пламена Гагова, Павел Стоянов

This paper examines the environmental problems of urban passenger transport in the city of Ruse. Implementation of environmental resources for transportation.

Key words: buses, trams, ecological, public passenger transport.

# ВЪВЕДЕНИЕ

Поради нарастващите локални и глобални проблеми със замърсяването на околната среда и вероятността от намаляване на енергийните суровини, автомобилите и техните двигатели трябва така да се конструират, че да посрещнат бъдещите социални нужди произтичащи от тези проблеми през следващото десетилетие. Отчитайки този факт много страни разработват проекти за по-икономични и с ниски емисии превозни средства и двигатели както и търсене на алтернативни горива.

# ИЗЛОЖЕНИЕ

Електроенергията от дълги години присъства в превозните средства на общественият транспорт. Такива например са трамваите и тролейбусите. И двете превозни средства се захранват с електричество посредством въздушна контактна мрежа. Поради тази причина не им е необходим ДВГ. Което прави превозните средства екологично чисти без да отделят вредни емисии в околната среда. Също така имат голяма превозна способност и ниска себестойност на превозите. Недостатъка им е, че скоростта им е ниска и е необходимо да се изгради контактна мрежа, като при трамваите и изграждане на релсов път.

Фиг.1. Тролейбус

Фиг.2. Трамвай

# Един от основните проблеми които се явяват пред градския пътнически транспорт (ГПТ) в град Русе е следният:

- Внедряване на екологични средства за предвижване.

# Град Русе разполага с 2 вида превозни средства за градски транспорт това са автобуси и тролейбуси. Автобусите са 46 броя и обслужват 19 линии. Тролейбусите са 51 броя и обслужват 9 линии. Автобусите обслужват по - къси разстояния и затова броят на линии е много по – голям средно 9 км за пълен маршрут. Тролейбусите обслужват значително по дълги маршрути средно 14 км за пълен маршрут.

Фиг. 3. Съотношение между ТС в град Русе

За сравнение с някой по – големи български градове Русе има над 50% екологичен масов градски транспорт. Данните са представени в фигура  4.

Фиг.4.

Въпреки това, че Русе е с голям процент екологични ТС в ГПТ, скоростта на тролейбусите е ниска поради това, че са зависими от електрическата контактна мрежа и маневрират трудно.  Автобусите са по- бързи, но в същото време са по-шумни и отделят вредни емисии в околната среда.  Едно от решенията на тези проблеми е като се използват по малки ТС които  също да бъдат екологични чисти, но да са по-бързи и маневрени. Пример за такова ТС може да електроавтобусът  GULLIVER .

Електроавтобусът  GULLIVER  е превозно средство с малка превозна пътническа способност. Автобуса разполага с 10 седящи места и 21 правостоящи. Също така е и с малки габарити:  дължина от 5 м. и широчина 2 м. С оглед малките си габарити транспортното средство е много подходящо за централната градска част, където инфраструктурата и автомобилният трафик не позволяват навлизането на големи превозни средства. Най – голямото предимство на електроавтобусът е неговото задвижване. Този тип електроавтобуси са с изцяло екологичнен начин на задвижване. Той разполага с електромотор който се захранва от две последователно свързани батерии. Мощността която развива двигателя е 27.2 kW или 36.46 к.с. С тези показатели GULLIVER U520 ESP/LR  има работоспособност от 12 ч. или пробег от 130 км. с включен климатик. Поради тези си предимства  GULLIVER U520 ESP/LR  е предпочитан от много европейски градове и столици в страни като: Германия, Белгия, Испания и Италия.

Таблица. 1. Техническа спецификация на GULLIVER U520 ESP/LR

| Двигател | DC електромотор задействан от въздушно охлаждане |
| --- | --- |
| Мощност | 27.2 kW (36.46 CV) à 1890 t/min |
| въртящ момент | 137.3 Nm (14 kgm) à 1890 t/min |
| Трансмисия | една скорост напред + задна |
| Електрическа система |  |
| номинално напрежение | 85 V CC |
| Електроника | 1000 A |
| Батерии | 2 батерии последователно в продължение на общо 85 V - 836 Ah |
| Електрически съоръжения за аксесоари |  |
| номинално напрежение | 24V |
| Инвентор | 1 de 50-100 V CC 24 V cc – 80 A max |
| Батерии | 2 de 12 V - 50 Ah |

Фиг. 5. Електроавтобус  GULLIVER U520 ESP/LR

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За да бъде градският масов транспорт по устойчив, екологичен и достъпен ние предлагаме тестово пускане на 3 броя електроавтобусът  GULLIVER U520 ESP/LR в централна градска част най – вече в малките централни улици, по които до сега трудно преминават автобусите на градския транспорт. В централна градска част са съсредоточени основните административни и публични центрове и институции. С пускане на тестови електроавтобуси ще постигнем ефекта на пълното качествено обслужване от страна на градския транспорт. Пътниците ще могат лесно и бързо да се предвижат от всяка точка на града до централна градска част. Най – голямото предимство на този тип електроавтобуси, е че всички са напълно оборудвани за трудноподвижни хора. По този начин се подпомага тази група хора с достъпността им до всички административни центрове.

# ЛИТЕРАТУРА

[1] http://www.greenwaco.be/infra/pdf/tecnobus-gulliver2-fr.pdf

[2]http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0186:FIN:BG:PDF

[3]http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81

##### За контакти:

Маг. инж. Пламена Гагова, катедра “Транспорт”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082 888 605, Е-mail: pgagova@uni-ruse.bg.

Маг. инж. Павел Стоянов, катедра “Транспорт”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082 888 609, Е-mail: pstoyanov@uni-ruse.bg

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.